## Slide 1: Redução de Imagens Astronómicas
Escola de Verão de Física 2010
FCUP

## Slide 2: Sumário
Porquê este Projecto?
Princípios da Redução de Imagens:
  Obtenção de Imagem
  Calibração;
  Representação Matemática;
  Processos;
Análise das Imagens;
Magnitude das estrelas;
Detectar outflows
Conclusões

## Slide 3: Porquê este Projecto?

## Slide 4: Princípios da Redução
Obtenção de Imagens
O Objecto:
Constelação de Orion
Objecto
Telescópio + Instrumento + Detector
Imagem

## Slide 5: Princípios da Redução
Obtenção de Imagens
O telescópio:
VLT (Very Large Telescope) situado no Chile
Diâmetro do espelho: 8,2 m
Objecto
Telescópio + Instrumento + Detector
Imagem

## Slide 6: Princípios da Redução
Obtenção de Imagens
O Instrumento:
NaCo = NAOS + CONICA
Objecto
Telescópio + Instrumento + Detector
Imagem

## Slide 7: Princípios da Redução
Obtenção de Imagens
O Instrumento:
Filtros:
Escolhem-se filtros sensíveis a comprimentos de onda onde os objectos escolhidos sejam mais facilmente observáveis.
Objecto
Telescópio + Instrumento + Detector
Imagem

## Slide 8: Princípios da Redução
Obtenção de Imagens
O Detector:
CCD – “Charged Coupled Device”
Conjunto de condensadores acoplados que podem transferir carga entre si e ‘gravá-la’ através do efeito fotoeléctrico.
Objecto
Telescópio + Instrumento + Detector
Imagem

## Slide 9: Princípios da Redução
Calibração de Imagens
Principais sinais parasitas detectáveis:
Bias
Corrente Dark
‘Céu’
Pixéis defeituosos
Raios Cósmicos
O principal efeito a corrigir é a sensibilidade variável dos pixéis.

## Slide 10: Representação Matemática
IO – IC = F x G x t
IF – ID= K x G x tf
<IF -ID> = K x tf x <G>
(IO-IC) / ((IF -ID)/ (<IF – ID>)) = Fx<G>x t
F = Fluxo Intrínseco do Objecto
G = Ganho Electrónico
t = Tempo de Integração
tf =Tempo de Integração Flat-field
IO = Imagem do Objecto
ID = Imagem do Dark
IC = Imagem do céu
IF = Imagem do flat-field
K = Outros erros instrumentais

## Slide 11: Processos
Programas utilizados na redução de imagem:
SAOImage ds9;
ImageJ;
Subaru Image Processor: Makali’i
SAOImage DS9

## Slide 12: Processos
Subtracção do “céu” ao objecto original
IO – IC = F x G x t
-
=

## Slide 13: Processos
Subtracção do dark ao flat original
IF – ID= K x G x tf
-
=

## Slide 14: Processos
Normalização do flat (Divisão do flat pela média)
( <IF -ID> = K x tf x <G> )
÷
=
Respectiva média

## Slide 15: Processos
Divisão do Objecto sem céu pelo Masterflat
(IO-IC) / ((IF -ID)/ (<IF – ID>)) = Fx<G>x t
÷
=

## Slide 16: Processos
Remoção dos pixéis defeituosos
-
=
Pixéis defeituosos

## Slide 17: Processos
Junção das imagens obtidas de forma a criar a imagem final. Combinação das imagens finais dos filtros H, K e J.
Coloração da imagem final obtida.

## Slide 18: Análise das Imagens
Depois de obtidas as imagens, é possível:
Quantificar o fluxo da estrelas;
Calcular a magnitude das estrelas;
Detectar outflows.

## Slide 19: Magnitude das estrelas
m* = -2,5log (F*/Fp) + mp
Estrela | M (R) | Erro | M (O) | Erro
1 | 10.57 | 0.3 | 10.51 | 0.01
2 | 10.61 | 0.3 | 10.55 | 0.01
3 | 10.84 | 0.2 | 10.79 | 0.01

## Slide 20: Detectar outflows
Filtro K
Filtro NB 2.12

## Slide 21: Detectar outflows

## Slide 22: Detectar propelídeos

## Slide 23: Detectar propelídeos

## Slide 24
Antes
Depois
Conclusão

## Slide 25
Agradecimentos:
Monitor Jorge Grave
Escola de Verão de Física
Departamento de Física e Astronomia
Universidade do Porto
Projecto realizado por:
Ana Carolina Abrantes
Ana Carolina Martins
Carolina Duarte
José Carneiro
Tiago Seabra