## Slide 1: Interferometria holográfica
Trabalho realizado por:
Carlos Oliveira
Daniela Lopes
Maria Vieira
José Nuno
Coordenado por:
Miguel Miranda

## Slide 2: Objectivo do projecto
  Medir as deformações provocadas por um elástico numa lata
Que deformações provoca o elástico na lata?
Será possível medi-las?
A Interferometria dá a resposta!

## Slide 3: Holografia - O que é?
Deriva do grego holos (inteiro) e graphos (registo).
É uma forma de se registar ou apresentar uma imagem em três dimensões.
1948 por Dennis Gabor.
Análise de materiais ou armazenamento de dados.

## Slide 4: Em que consiste um holograma?
Uma fotografia regista apenas uma distribuição de intensidade da frente de onda da luz que incide no filme ou na chapa fotográfica.
Mas tal não acontece com um holograma ...

## Slide 5: Afinal o que é um Holograma?
É o registo numa placa holográfica do padrão de interferência resultante da sobreposição de duas ondas emanadas da mesma fonte luminosa, uma directa e outra reflectida pelo objecto a holografar que dá a ilusão de relevo, quando iluminado por um feixe de raios laser ou luz branca.

## Slide 6: Laser de He-Ne
Feixe de luz monocromático, intenso e coerente.
Tubo selado com mistura de gases dentro e com espelhos nas extremidades (qualidade de reflexão)
Excitação dos átomos que circulam entre os espelhos
Saída do tubo de luz coerente com um único comprimento de onda (633nm)

## Slide 7: Vantagens da interferometria holográfica
Processo não invasivo
Detecção de deformações da ordem dos 100 nm

## Slide 8: Desvantagens da interferometria holográfica
Ambiente escuro
Processo demorado
Tecnicamente difícil

## Slide 9
Super
Bock
LASER
Espelhos
Divisor de feixe
Placa Holográfica
Objectiva de Microscópio
Objectiva de Microscópio
Objecto
Registo

## Slide 10
Super
Bock
LASER
Espelhos
Divisor de feixe
Objectiva de Microscópio
Placa Holográfica
Imagem do Objecto
Observador
Reconstrução

## Slide 11: Montagem e Visualização

## Slide 12: O que é um holograma interferométrico?
Holograma resultante da produção de dois hologramas sobrepostos: o primeiro regista o objecto sem qualquer deformação, no segundo o objecto é ligeiramente deformado.

## Slide 13: Interferência

## Slide 14: Base do fenómeno
Interferência construtiva
d1= d2 + λn, n=0,1,2,3...
Interferência destrutiva
d1 = d2 + (λ/2)n, n=1,3,5,7...

## Slide 15: Aplicações da interferometria

## Slide 17: Resultados
Obtivemos um holograma no qual estão registadas as deformações provocadas pela tensão do elástico na superfície da lata.

## Slide 18: Conclusões
Conseguimos registar deformações da ordem dos nanómetros na superfície da lata.
Demonstra muita precisão.

## Slide 19: Agradecimentos:
Universidade do Porto
Escola de Física
Departamento de Física
Ao nosso monitor Mestre Miranda